## Slide 1
* ANSI MH 10.8.2 - Data Identifier
* ISO/IEC 15434 – Data Syntax Structure
* ISO/IEC 16022 - Data Matrix
VPF30 | P571003F400 | SALCSAKQQ | EKETC0102 | T150520S1B2A0476217 (생산일자+4M정보+A/@+시리얼번호) | 특이번호1234567 (S/W version etc.) | MN (KMM Only) | CABC
업체코드
(4 Byte)
부품번호
(10~15 Byte)
서열코드
(1~8 Byte)
EO번호 (8~9 Byte)
추적코드
(14~41 Byte)
업체 영역
(1~50 Byte)
Case | Encoding Data
Code 내용 | [)>RS06GS VPF30GSP571003F400GSSAKQQEWC1GSEKETC0102GST150520S1B2A0476217GS특이번호12345GSMNGSCABCGSRSEOT
2D Bar Code 출력 예시 (권장 Size) | 
* 빨강색 알파벳 – DI (Data Identifier)
0.8cm
ALC1
ALC1
571003F400
12345
ALC1
1.5cm
2.5cm
특이정보
(1~40 Byte)
초도품 구분
(1 Byte)
※ 부품 추적코드 구성 체계(案)
항목
(Data
사이즈)
150520S1B2A0476217
생산일자(YYMMDD, 150520 : 2015년 05월 20일) - 6 byte
부품 제조번호 (문자 or 숫자) - 7 ~ 30 byte (시리얼 중복 방지를 위해 7자리 이상 운영)
로트관리 방법 구분 (A : 개별 Serial 번호 관리, @ : 다수개체 로트 관리 ) - 1 byte
부품 4M 기초정보 (협력사별 자체 정의해서 활용) - 4 byte
예시) 공장 (S : 서산), 라인 (1: 1라인), 교대 (B : B조), 재료 (2 : 알루미늄)
[필수/옵션] Mandatory (필수) , Conditional (해당시 필수) , O: option (선택)
▣ 바코드생성 표준안
[바코드 표준구조 : ]

## Slide 2
구분 | 내 용
바코드 생성 방식 | ※ 바코드 생성 시, 하위부품의 바코드 정보를 연속하여 표기함 (#기호로 구분)
 | 장점 : 바코드에 하위 부품에 대한 정보 관리가 되어 부품사간 별도 정보연계 체계 구축이 불필요함 단점 : 하위부품의 수가 많아질수록 바코드의 크기가 커지게 되어 바코드 부착 위치 선정이 어려움 ※ 추적 대상 부품 중 하위부품 최대 부품 수 : 6개 (예상 바코드 크기 : 2.5cm x 2.5cm) ㄴ HMMA/KMMG 부품마스터 대상
M(ASSY) 이하 하위 부품에 대한 바코드 연계 관리 방안
- 모듈, 직서열, 비서열, 사내서열 外
M 부품
(ASSY)
S1 부품
마. S3 바코드 생성
S2 부품
S2 부품
S3 부품
하위 부품에 대한 바코드 정보가 상위 부품의 바코드 정보 뒤에 위치하게 하는 방법
라. S3바코드 리딩 후 S2 부품 바코드 생성 (S2+S3 정보 포함)
다. S2 바코드 생성
나. S2 바코드 리딩 후 S1 바코드 생성 (S1+S2+S3 정보 포함)
가. 직서열, 사내서열, 비서열에 따라 정보 전송처 상이함
◆ 바코드 생성 예시 (첨부A 참조)
첨부1. 바코드생성 표준안_하위부품 연계 바코드 생성 방안

## Slide 3
가. M 부품
(ASSY)
나. S1 부품
다. S2 부품
라. S2 부품
마. S3 부품
첨부2. 부품 레벨별 바코드 생성 예시
◆ 하위 부품에 대한 바코드 정보가 상위 부품의 바코드 정보 뒤에 위치하게 되는 구조 (‘#’ 사용을 통한 구분)
M (가) : [)>RS06GS VEEE1GSP5555555555GSSALC5GSEKETC0444GST161105CCCCA123ABCDGSRSEOT
# [)>RS06GS VDDD1GSP4444444444GSSALC4GST160820BBBBA1234567GSRSEOT
#[)>RS06GS VCCC2GSP3333333333GSSALC3GST150520S1B2A123123GSC123GSRSEOT
#[)>RS06GS VBBB1GSP2222222222GSSALC2GST150520S1B2AQWE1245GSRSEOT
#[)>RS06GS VAAA3GSP1111111111GST150520S1B2A0476217GSRSEOT
S1 (나) : [)>RS06GS VDDD1GSP4444444444GSSALC4GST160820BBBBA1234567GSRSEOT
#[)>RS06GS VCCC2GSP3333333333GSSALC3GST150520S1B2A123123GSC123GSRSEOT
#[)>RS06GS VBBB1GSP2222222222GSSALC2GST150520S1B2AQWE1245GSRSEOT
#[)>RS06GS VAAA3GSP1111111111GST150520S1B2A0476217GSRSEOT
S2 (다) : [)>RS06GS VCCC2GSP3333333333GSSALC3GST150520S1B2A123123GSC123GSRSEOT
S2 (라) : [)>RS06GS VBBB1GSP2222222222GSSALC2GST150520S1B2AQWE1245GSRSEOT
#[)>RS06GS VAAA3GSP1111111111GST150520S1B2A0476217GSRSEOT
S3 (마) : [)>RS06GS VAAA3GSP1111111111GST150520S1B2A0476217GSRSEOT
[부품별 바코드 정보 예시]
※ 바코드 용량(SIZE) : 하위 부품 바코드 최소화 운영 필요 (헤더, 트레일러, 업체코드V, 품번P, 추적정보T)
필요시 서열정보(S) 추가 가능